Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne   
                         podobne roboty specjalistyczne	
Dodatkowe kody CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45261000-4 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261000-9 - Wykonanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna i akustyczna

45442110-1 - Malowanie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    
                       budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont stropodachu i attyki nad biblioteką, czytelnią 
i jadalnią XXIII LO w Łodzi. Pomieszczenia zostały wyłączone przez Nadzór Budowlany. Modernizacja dachu będzie obejmowała:

a. zdemontowanie instalacji odgromowej z usunięciem starych warstw papy wraz 
       z wylewką oraz instalacją wiórowo-cementową

b. wykonanie napraw murarskich kominów, attyk betonowych gzymsów 
       z podwyższeniem ogniomuru z cegły pełnej na zaprawie cementowo-  
       wapiennej

c. wykonanie ocieplenia murów połaci w pasie o wysokości od 60 do 90 cm ze     
      styropianu Icopal Roof EPS 100-038 gr. 15cm

d. wykonanie warstwy wyrównawczej na dach z izolacją paroszczelną i termiczną 
      z płyt styropianowych gr. 20 cm montowanych mechanicznie wraz z pokryciem    
      papą wierzchniego krycia i wyprofilowaniem spadku z płyt styropianowych

e. wykonanie obróbek blacharskich na attykach, ogniomurach, krawędziach połaci    
      dachów i kominach oraz dekarskich kominów

f. zamontowanie rynien i rur spustowych PCV

g. odtworzenie instalacji odgromowej dachów

h. otynkowanie ocieplonych styropianem szczytów ścian

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z decyzją nr 880/2020.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe dopuszczone  
  do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, 
  certyfikaty, atesty, badania określające klasę ogniową i dopuszczenia do  
  użytkowania.

- Wykonawca:

- wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je na teren budowy,

- wygrodzi, zabezpieczy i oznaczy teren budowy,

- zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy,

- zapewni dostawy energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy oraz zaplecza budowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca ich poboru,

- zorganizuje roboty w sposób nie powodujący kolizji oraz przerw w pracy Zamawiającego;

- zapewni przestrzeganie zasad pracy obowiązujących u Zamawiającego;

- skoordynuje wykonawstwo wszystkich robót objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób (uczniów) przebywających na terenie placówki.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania  prac budowlano-remontowych.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze
i materiały w sposób niepowodujący kolizji i dostępu uczniów.

- Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy

w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający    
             prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Harmonogram wykonywanych prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót  i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania       i obsługi oraz i inne wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

- Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 t.j.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób 
i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r.

- Prawo opcji: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać 
z prawa opcji	 i powiększyć zlecenie wykonania robót, jednak nie więcej niż 
o 7% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego według formularza ofertowego. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie naprawy sufitów oraz ścian w jadalni, czytelni i bibliotece poprzez uzupełnienie ubytków i  pokrycie farbą.

- Miejsce wykonania zamówienia: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź

- Warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane: co najmniej 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)

- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- dokumentacja projektowa